| zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková | ing. arch. D. Vaníčková |
| --- | --- |
| doprava: ing. R. Michlík | Aloise Hanuše 182 |
| inž. sítě: ing.J.Javůrek, V.Kašpar | JABLONNÉ NAD ORLICÍ |
| investor: Obec Petrovice | datum: květen 2017 | měřítko: |
| ÚZEMNÍ PLÁN PETROVICE | C.1 |
| SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN |  |

|  |  | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vymezení zastavěného území | 3 |
| 2. | Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot | 3 |
| 3. | Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně | 4 |
| 4. | Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování | 10 |
| 5. | Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. | 11 |
| 6. | Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu | 12 |
| 7. | Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 26 |
| 8. | Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo | 26 |
| 9. | Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření | 27 |

# 1. Vymezení zastavěného  území

Řešeným územím územního plánu Petrovice je katastrální území Petrovice u Lanškrouna  s kódem 720 143 a výměrou 263 ha.

V grafické části byla stanovena hranice zastavěného území v souladu s §58 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Hranice je stanovena k datu 24. ledna  2008. Zastavěné pozemky byly změnou č. 1 aktualizovány k datu 2. května 2016.

Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkrese základního členění území, dále pak v hlavním a koordinačním výkrese. Je také součástí výkresu předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.

# 2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

# 2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce

- posílit funkci obce jako místa klidného rodinného bydlení v pěkném přírodním prostředí s dobrou dopravní dostupností do městských sídel Letohrad a Lanškroun, která zajišťují obyvatelům obce širokou nabídku občanského vybavení a pracovního uplatnění

- stabilizovat v území nabídku základního občanského vybavení

- v řešeném území zajistit rozvoj  ploch pro trvalé bydlení

2.2 Hlavní cíle rozvoje

- stabilizovat počet obyvatel v obci (vzhledem k příznivé věkové struktuře je možno v důsledku realizace nové bytové výstavby počítat v budoucnu i s jeho navýšením)

- stanovit nové plochy pro rozvoj klidného rodinného bydlení (bydlení městského typu)

- umožnit v obci rozvoj tradičního venkovského typu bydlení (bydlení s možností doplnění hospodářským zázemím)

- zajistit dobrou dopravní dostupnost rozvojových ploch

- zajistit ochranu zastavěného území před povodněmi

- stanovit koncepci technické infrastruktury stávajících i rozvojových ploch

2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území

-  zajistit ochranu památkově a architektonicky  hodnotných objektů v území,  územním plánem je navrhována ochrana následujících objektů:

- Mariánský pramen s kaplí  v Hůře

- kostel sv. Františka Xaverského

-  krucifix před kostelem

-  krucifix u silnice II. třídy v obytné zástavbě

-  Krucifix v obytné zástavbě na východním okraji obce

-  Litinový krucifix u silnice II. třídy v prostoru U Lípy

-  Sloup se soškou Madony - v obytné zástavbě u cesty k požární nádrži

-  Mariánský obrázek u zemědělské cesty v západní části obce

-  Památník obětem I. světové války u kulturního domu

– nepřipouštějí se architektonické změny objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby

- u  drobných sakrálních staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace

- nevhodné je umístění zařízení, případně podpor liniových staveb technické infrastruktury a zařízení nakládání s odpady v jejich bezprostředním sousedství

- pozornost je třeba věnovat i údržbě zeleně v sousedství sakrální stavby

# 3.Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

# 3.1 Urbanistická koncepce

Plošné uspořádání území

-     doplnit stavební proluky v obytné skupině Pustina – bydlení městského typu (2a-BM, 2b-BM, 2c-BM)

- rozšířit funkci venkovského bydlení ve střední části obce na jižně orientovaném svahu –  lokality 4-BV, 5-BV

- okrajově rozšířit plochy venkovského bydlení v jižní a západní části zastavěného území obce –  lokality 6-BV, 7-BV, 9b-BV, 9c-BV a 9d-BV

-  využít stavební proluku v plochách výroby a skladování na jihozápadním okraji zastavěného území obce pro rozvoj této funkce v území –  lokalita 8-VD

- respektovat plochy územních rezerv, zejména plochy pro rozvoj občanského vybavení a sídelní zeleně na východním okraji zastavěného území obce

Prostorové uspořádání území

- nově budované  objekty na plochách venkovského bydlení volně řadit podél komunikace, nevyužívat pravidelnou uliční zástavbu

- stavbu na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným natočením podle ideálního oslunění stavby

- respektovat pohledovou dominantu kostela sv. Františka Xaverského zejména při pohybu po krajské silnici

- ve stávajících i navrhovaných funkčních plochách pro výrobu a skladování   je nepřípustné umístění výškových skladovacích objektů

- před zahájením výstavby v lokalitě č.4-BV zajistit zpracování zastavovací  studie, která prověří začlenění nové zástavby do stávající sídelní struktury obce

# 3.2 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a sídelní zeleně

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující  zastavitelné plochy:

Číslo lokality:1-BV

Na základě projednání návrhu byla lokalita vypuštěna.

| Číslo lokality:2a-BM, 2b-BM, 2c-BM |
| --- |
| Název lokality: Pustina |
| Stávající funkční využití : trvalé travní porosty |
| Navrhované funkční využití : bydlení – městského typu |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - předmětné lokalitě je třeba zachovat prostorové regulativy stávající doplňované zástavby, tzn. : - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví (nepřípustný typ bungalov) - použít v dané lokalitě jednotnou barvu střešní krytiny – červená barva |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází danou lokalitou Odvádění odpadních vod: do doby výstavby centrálního systému individuálně, osazení domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 567 |
| Výměra lokality: 0,30ha | Dotčené pozemky v KN: 286/31, 286/23, 286/1část |

| Číslo lokality: 3-DS |
| --- |
| Název lokality: Za mateřskou školou |
| Stávající funkční využití : trvalý travní porost |
| Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace |
| Výměra lokality: 0,15 ha | Dotčené pozemky v KN: 286/1 část |

| Číslo lokality:4-BV |
| --- |
| Název lokality: Petrovice - střed |
| Stávající funkční využití : trvalé travní porosty, orná půda |
| Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nově budované objekty v území volně řadit podél komunikace, nevyužívat pravidelnou uliční zástavbu stavbu na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným natočením podle ideálního oslunění stavby |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících účelových komunikací vedených západně a východně od lokality, přesný průběh nové komunikace bude součástí řešení zastavovací studie Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužení zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který je veden jižně od lokality Odvádění odpadních vod: do doby výstavby centrálního systému individuálně, osazení domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 567 |
| Výměra lokality: 3,00 ha | Dotčené pozemky v KN: 293/1, 293/2, 309 |

| Číslo lokality:5- BV |
| --- |
| Název lokality: Petrovice – pod kostelem |
| Stávající funkční využití : orná půda |
| Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: výška obytných objektů bude zvolena tak, aby nebyla narušena pohledová dominanta kostela v území, dodržení této podmínky bude prokázáno zákresem nově navrhované stavby do fotografie nově budované objekty v území volně řadit ve svahu, nevyužívat pravidelnou uliční zástavbu stavbu na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným natočením podle ideálního oslunění stavby |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace vedené východně od lokality Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad veden podél jižní hranice rozvojové lokality Odvádění odpadních vod: do doby výstavby centrálního systému individuálně, osazení domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 385 |
| Výměra lokality: 0,44ha | Dotčené pozemky v KN: 297/1 část |

| Číslo lokality:6- BV |
| --- |
| Název lokality: K Dolní Čermné |
| Stávající funkční využití : trvalé travní porosty, zahrada |
| Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nově budované objekty v území volně řadit ve svahu, nevyužívat pravidelnou uliční zástavbu stavbu na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným natočením podle ideálního oslunění stavby |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené východně od lokality, pro zpřístupnění jednotlivých stavebních pozemků je třeba podél jižní hranice rozvojové lokality vybudovat novou komunikaci, tato komunikace se již bude nacházet v k.ú. Dolní Čermná Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad veden rozvojovou lokalitou Odvádění odpadních vod: do doby výstavby centrálního systému individuálně, osazení domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 385 |
| Výměra lokality: 0,40ha | Dotčené pozemky v KN: 77/1, 78/1, 78/2,78/3, 76, 79 |

| Číslo lokality:7- BV |
| --- |
| Název lokality: Nad požární nádrží |
| Stávající funkční využití : trvalé travní porosty |
| Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nově budované objekty v území volně řadit ve svahu, nevyužívat pravidelnou uliční zástavbu stavbu na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným natočením podle ideálního oslunění stavby při umisťování konkrétních objektů v lokalitě respektovat nezastavěný zatravněný pás sloužící pro odvedení povrchových vod z území jižně od lokality do Petrovického potoka |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace vedené severně od lokality Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad veden severně od rozvojové lokality Odvádění odpadních vod: do doby výstavby centrálního systému individuálně, osazení domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 385 |
| Výměra lokality: 0,58 ha | Dotčené pozemky v KN: 91č., 96/2č., 98/3, 98/2č., 98/6,87 část |

| Číslo lokality: 8-VD 8-SV |
| --- |
| Název lokality: U zemědělského areálu |
| Stávající funkční využití : trvalý travní porost |
| Navrhované funkční využití : výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba plochy smíšené obytné venkovské |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: výrobní objekty přízemní s maximální výškou 10m, administrativní objekty dvoupodlažní maximální povolený délkový rozměr celé stavby – 30m u všech objektů v daném areálu použít jednotnou barvu střešní krytiny, s ohledem na sousední objekty je doporučována šedá nebo černá barva při umisťování staveb vyžadujících hygienickou ochranu (např. staveb pro bydlení, rekreaci, apod.) bude v územním řízení prokázáno, že místo jejího situování není zasaženo negativním vlivem sousedního areálu zemědělské výroby |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po severovýchodní hranici rozvojové plochy Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který prochází severovýchodně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně Zásobení el. energií: ze stávající TS 385 |
| Výměra lokality: 0,17 ha | Dotčené pozemky v KN: 109/1 |

| Číslo lokality: 9a -DS |
| --- |
| Název lokality: Zapadní okraj zastavěného území |
| Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda, zahrada |
| Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace |
| Výměra lokality: 0,16 ha | Dotčené pozemky v KN: 201/1č.,329č., 205č., 208/1 č., 191/5č., 211/2č., 211/3č. |

| Číslo lokality: 9b- BV. 9c-BV, 9d-BV |
| --- |
| Název lokality: Petrovice – západ |
| Stávající funkční využití : trvalé travní porosty, orná půda, zahrada |
| Navrhované funkční využití : bydlení – venkovského typu |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nově budované objekty v území volně řadit ve svahu, nevyužívat pravidelnou uliční zástavbu stavbu na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným natočením podle ideálního oslunění stavby |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze navrhované účelové komunikace vedené po západním okraji lokality Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad veden jižně od rozvojové lokality Odvádění odpadních vod: do doby výstavby centrálního systému individuálně, osazení domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 385 |
| Výměra lokality: 0,81 ha | Dotčené pozemky v KN: 201/1č., 191/4, 191/5č., 207č., 211/2č., 211/3č.,213 č. |

| Číslo lokality: 11-RI |
| --- |
| Název lokality: Nad obecním úřadem |
| Stávající funkční využití: sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená |
| Navrhované funkční využití: rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - v předmětné lokalitě je třeba zachovat prostorové regulativy stávající okolní zástavby, tzn. : - stavbu na parcele orientovat hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným natočením podle ideálního oslunění stavby - výška obytných objektů - přízemí a obytné podkroví - použít v dané lokalitě uplatňovanou barvu střešní krytiny – červená, černá (případně jejich odstíny) - je možné uplatnit roubené stavby pouze z hraněných trámů - je nepřípustné uplatnit typ stavby - bungalov |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: ze stávajících účelové komunikace vedené podél severovýchodní hranice lokality (p.č.319, ostatní komunikace ve vlastnictví Obce Petrovice) Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad veden jižně od lokality Odvádění a čištění odpadních vod: do doby výstavby centrálního systému individuálně, osazení domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 385 |
| Výměra lokality: 0,60ha | Dotčené pozemky v KN: p.č. 302/1 část |

| Číslo lokality: PP1 |
| --- |
| Název lokality: Komunikační napojení zastavitelné plochy 4-BV |
| Stávající funkční využití : sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená |
| Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace |
| Podrobnější popis : využití části soukromé zahrady pro rozšíření přístupové komunikace k lokalitě 4-BV, zábor soukromé zeleně lze nahradit z plochy 5-BV, která sousedí s objektem, u něhož je zábor části zahrady navrhován |
| Výměra lokality: 42m2 | Dotčené pozemky v KN: 53/1 |

# 4.Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

# 4.1 Koncepce občanského vybavení

- zajistit zachování základního občanského vybavení v obci (veřejná správa, mateřská škola, maloobchodní prodej potravin)

# 4.2 Koncepce dopravy

- realizovat novou obslužnou komunikaci 9a-DS k rozvojovým plochám venkovského bydlení

- zajistit přímé pěší propojení obytné skupiny Pustina se střední částí obce (autobusová zastávka)

- v prostorově výrazné rozvojové lokalitě 4-BV realizovat nové přístupové komunikace k jednotlivým stavebním pozemkům, jejich  přesná trasa bude stanovena na základě zastavovací  studie

- při průtahu krajské silnice zastavěným územím realizovat chodníky

# 4.3 Koncepce vodního hospodářství

- vodní zdroje skupinového vodovodu Lanškroun jsou schopny pokrýt zvýšený nárok na odběr vody

- celkový objem akumulace skupinového vodovodu pokryje i zvýšený nárok na akumulaci v případě realizace urbanistických předpokladů

- navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru, navrhovat zaokruhované zásobovací řady

- pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby  upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků  a požárních nádrží

- koncepčním záměrem čištění odpadních vod se zabývá dokument PRVKÚC Pardubického kraje. Tento dokument předpokládá ve výhledu výstavbu splaškového systému s odváděním odpadních vod na obecní ČOV

- do doby výstavby centrálních systémů a v lokalitách soliterních, popř. technicky velmi obtížně napojitelných na centrální systémy řešit likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na vyvážení  s atestem nepropustnosti a domovních ČOV. U novostaveb osadit  domovní ČOV.

- plochy určené pro výrobu a skladování  řešit samostatnými ČOV dle druhu provozu

-  při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizaci, přičemž je nutno hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově navrhovaných ploch do stávajících recipientů

- odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků bude řešeno tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient z návrhových ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině

- pro ochranu zastavěného území před povodní realizovat v rozvojové ploše 10-NSvp poldr Petrovice

# 4.4Koncepce zásobování el. energií

- pro zlepšení využití rozvojové lokality 4-BV by bylo vhodné provést přeložku primerního el. vedení

- pro potřeby  rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za výkonově vyšší jednotky

- podstatná část stávající nadzemní sítě NN vyžaduje celkovou obnovu

# 4.5Koncepce zásobování teplem

- objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap.

- omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry  a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí.

# 5.Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.

- využívat jednotlivé plochy nezastavěného území obce v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití – viz kapitola 6 této zprávy

- respektovat stanovený a již funkční územní systém ekologické stability, zajistit patřičnou péči o jednotlivé prvky

- v zastavěném území obce v  místech kontaktu jednotlivých funkčních ploch realizovat výsadbu izolační zeleně, která by omezovala vzájemný negativní vliv sousedících aktivit (např. výroba – bydlení, sport – bydlení, sběrná komunikace - bydlení, apod.).Výsadbu zeleně provést dle odborně zpracovaného projektu, způsob výsadby a druhová skladba musí zajistit ochrannou funkci této zeleně

- s cílem zapojení prvků dopravní infrastruktury do krajiny realizovat  nebo doplnit doprovodnou zeleň podél těchto  komunikací

- vysadit případně doplnit břehovou zeleň podél vodních toků a ploch (stávajících i navrhovaných)

- v nezastavěném území je navrhována změna ve využívání území v lokalitě 10-NSpv, její podrobnější charakteristika je následující:

| Číslo lokality: 10- NSvp |
| --- |
| Název lokality: Na Petrovickém potoce |
| Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda |
| Navrhované funkční využití : smíšená plocha přírodní a vodohospodářská |
| Podrobnější popis : ochrana zastavěného území před záplavami, realizace poldru Petrovice |
| Výměra lokality: 0,75 ha | Dotčené pozemky v KN: 101/1, 101/6, 101/8, 98/5 část |

# 6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

1)Na území obce jsou vymezeny následující funkční  plochy:

- Plochy bydlení

1.A -   bydlení  - venkovského typu

1.B – bydlení  – městského typu

- Plochy smíšené obytné

2.A -   plochy smíšené obytné venkovské

- Plochy občanského vybavení

2.A – občanské vybavení - veřejná infrastruktura

2.B - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

2.C -  občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

2.D -  občanské vybavení – hřbitovy

- Plochy výroby a skladování

4.A – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

4.B – výroba a skladování – zemědělská výroba

- Plochy dopravní infrastruktury

5.A – dopravní infrastuktura – silniční

6.   Plochy sídelní zeleně

(Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, částI, odst.1, písm.c vyhlášky č. 500/2006 Sb. )

6.A – sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích

6.B – sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená

7.    Plochy krajinné zeleně

7.A – krajinná zeleň – lesní

7.B – krajinná zeleň – zemědělská

7.C – krajinná zeleň – přírodní

7.D – krajinná zeleň – doprovodná

8.    Plochy vodní a vodohospodářské

8.A – vodní plochy

9.    Plochy smíšené nezastavěného území

9.A – smíšená plocha přírodní a vodohospodářská

9.B – smíšená plocha přírodní a zemědělská

10. Plochy rekreace

10.A Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

2) Stanovené funkční využití jednotlivých ploch je následující:

Poznámka: pokud záměr není uveden v hlavním, přípustném, nepřípustném ani podmíněně přípustném využití, posuzuje jej stavební úřad z hlediska jeho slučitelnosti s hlavní funkcí.

# 1. PLOCHY BYDLENÍ

1. A -  BYDLENÍ - VENKOVSKÉHO TYPU

Hlavní  využití:

- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, bývalé zemědělské usedlosti

Přípustné využití:

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva

- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

- sady

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských služeb

- objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

- rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy

- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží - plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace v území tak, aby nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území

Nepřípustné využití:

- výrobní a skladovací  objekty

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50%

- minimální velikost parcel – 1000 m2

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokality označené  4-BV, 5-BV, 6-BV, 7-BV, 9b-Bv, 9c-BV, 9d-BV

# 1.B – BYDLENÍ – MĚSTSKÉHO TYPU

Hlavní využití:

- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, atriové a řadové domy

Přípustné využití :

- oplocené zahrady s funkcí okrasnou  a  rekreační včetně vodních prvků

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků

- nízkopodlažní bytové domy, pokud splňují  podmínky prostorové regulace

- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují podmínky prostorové regulace

- cyklostezky, cyklotrasy

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště

- integrované prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

Nepřípustné využití:

- výrobní a skladovací  objekty

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 25%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 45%

- minimální velikost parcel – 750 m2

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokality označené 2a-BM, 2b-BM, 2c-BM

2.PLOCHY   SMÍŠENÉ OBYTNÉ

2. A – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  VENKOVSKÉ

Hlavní  využití:

- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem

-     objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

Přípustné využití:

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva

- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

- soukromé sady

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

- maloobchodní prodej průmyslového zboží, velkoobchodní prodej, samostatné objekty pro skladování  – plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace v území tak, aby nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území

Podmíněně přípustné využití:

- provozovny řemeslné výroby;  v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude k územnímu řízení o umístění stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu, jejichž účinnost bude prověřena v rámci kolaudačního řízení

- rodinné farmy – svojí činností nesmějí negativně ovlivňovat sousedící plochy; pásmo hygienické ochrany od provozované živočišné výroby nesmí zasahovat stávající objekty hygienické ochrany ani navrhované rozvojové plochy, které tuto ochranu vyžadují

Nepřípustné využití:

- výrobní a skladovací objekty (vyjma provozoven řemeslné výroby- viz výše)

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

3.PLOCHY   OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

3. A  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

Hlavní  využití :

- stavby pro vzdělávání a výchovu

- stavby pro kulturu

- stavby pro zdravotnictví,  sociální péči  a péči o rodinu

- stavby pro veřejnou správu

- stavby pro ochranu obyvatelstva

Přípustné využití :

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- plochy veřejné a vyhrazené  zeleně

- veřejná prostranství

- integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních zařízeních)

- stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska)

- sportovní haly

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností

- stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování

- stavby pro nevýrobní služby

Nepřípustné využití:

- výrobní a skladovací objekty

- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- nové samostatné objekty pro bydlení

- nové objekty pro  rekreaci

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží + podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude stavba prověřena zákresem v dálkových pohledech

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

- minimální velikost parcel – 750 m2

3. B  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ

Hlavní  využití :

- stavby pro veřejnou administrativu

- stavby pro obchodní prodej

- stavby pro nevýrobní a opravárenské služby

- stavby pro veřejné stravování a ubytování

Přípustné využití :

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- plochy vyhrazené a veřejné  zeleně

- veřejná prostranství

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

-      sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností

- samostatné objekty pro skladování

- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu

Nepřípustné využití:

- výrobní a skladovací objekty – průmyslová a zemědělská výroba

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- nové samostatné objekty pro bydlení

- nové objekty pro  rekreaci

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží + podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

- minimální velikost parcel – 750 m2

3.C – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Hlavní  využití :

- sportovní a rekreační hřiště

- sportovní haly

- fitnescentra

- koupaliště

- klubovny a šatny

Přípustné využití :

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území

- vyhrazená a veřejná zeleň

- stavby pro veřejné ubytování a stravování

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- stavby pro maloobchodní prodej

- areály zdraví

- veřejná tábořiště

- venkovní scény, taneční parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

- výrobní a skladovací objekty

- dálnice a rychlostní silnice

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

- minimální velikost parcel – 750 m2

3.D – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY

Hlavní  využití :

- veřejná pohřebiště

- smuteční síně

Přípustné využití :

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území

- doprovodná zeleň

- maloobchodní prodej květin

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

# 4. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

# 4.A VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

Hlavní využití.:

- provozovny výrobních služeb

- provozovny opravárenských služeb

- provozovny lehké průmyslové výroby omezeného rozsahu (50 pracovníků, max. rozsah výrobní haly – 1000 m2)

Přípustné využití :

- skladovací objekty potřebné pro provoz předmětné výroby

- vyhrazená a  izolační zeleň

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- skladovací objekty pro potřeby zemědělské výroby

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování

- cyklostezky a cyklotrasy

- byty provozovatelů zařízení

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským usedlostem v území, administrativní objekty mohou být i dvoupodlažní

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

- minimální velikost parcel – 800 m2

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokalita označená 8-VD

# 4.B – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Hlavní využití:

- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce

- sklady zemědělských strojů

- opravárenské dílny

- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby

Přípustné využití :

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- izolační  a vyhrazená  zeleň

- čerpací stanice pohonných hmot

- provozovny drobné a řemeslné výroby

- služební byty

- objekty pro agroturistiku

Nepřípustné využití:

- obytné objekty   a objekty pro rekreaci

- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským usedlostem v území, administrativní objekty mohou být i dvoupodlažní

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40%

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%

- minimální velikost parcel – 2000 m2

# 5. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

# 5. A – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ

Hlavní využití  :

- státní a krajské silnice

- místní a účelové komunikace

- komunikace pro pěší

- cyklostezky

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- zastávky autobusů a jejich točny

Přípustné využití :

- doprovodná zeleň

- čerpací stanice pohonných hmot

- objekty řadových a hromadných garáží

- liniové stavby  sítí technického vybavení

- zařízení služeb motoristům

- objekty maloobchodu a veřejného stravování

Nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokality označené 3-DS+ ZS, 9a-DS

# 6. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

(Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, částI, odst.1, písm.c vyhlášky č. 500/2006 Sb. )

# 6. A – SÍDELNÍ ZELEŇ – NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Hlavní využití:

- parky

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné

Přípustné využití :

- vodní toky a plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Podmíněně přípustné využití :

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak  25% celkové plochy dotčené lokality .

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

# 6. B – SÍDELNÍ ZELEŇ –  SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ

Hlavní využití :

- oplocené i neoplocené zahrady

- sady

- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná

Přípustné využití :

- plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením

- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

- vodní toky a plochy

- parkovací plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

- zahradnictví

- zahrádkářské osady

- na p.č. 287/1, 286/14 a 337/4 v k.ú. Petrovice u Lanškrouna realizace oploceného dětského hřiště s hracími prvky a lavičkami

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokalita označená 3-DS+ ZS

# 7. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ

# 7. A – KRAJINNÁ ZELEŇ – LESNÍ

Hlavní  využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (plochy pro zakládaní, obnovu a výchovu porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích )

- myslivecká  zařízení

- stavby  lesnických zařízení (svážnice, lanovky)

Přípustné využití :

- stavby pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy

- poutní kaple u mariánského pramene, posezení

- stavby pro chov včelstev

- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)

- liniové stavby  technického vybavení

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce

- nakládání s odpady

- stavby pro zemědělství

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

# 7. B – KRAJINNÁ ZELEŇ – ZEMĚDĚLSKÁ

Hlavní  využití :

- orná půda

- trvalé travní porosty

- půda dočasně neobdělávaná

- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy)

Přípustné využití :

- nelesní dřevinné porosty v krajině

- doprovodná zeleň zemědělských komunikací

- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň

- stavby pro chov včelstev

- liniové stavby technického vybavení území

- stavby pro rekreační využívání území – odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy

- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, prostory pro stabilizaci dráhy soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)

Podmíněně přípustné využití :

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les

Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného ani zastavitelného území. Tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných ploch.

Nepřípustné využití:

- objekty příslušné do zastavěného území obce

- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území

- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch

- stavby pro zemědělství (vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, tzn. ohradníků, letních salaší a polních hnojišť). Přitom letní salaše nesmí být umisťovány do pohledově exponovaných lokalit

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

# 7. C – KRAJINNÁ ZELEŇ –  PŘÍRODNÍ

Hlavní  využití :

- zeleň s převažující přírodní funkcí :

- plochy prvků územního systému ekologické stability

Přípustné využití :

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Podmíněně řípustné využití :

- stavby pro rekreační využívání území – odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy

Podmínkou je souhlas příslušného orgánu ochrany přírody se stavbou.

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rodinnou rekreaci

- stavby pro zemědělství

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

# 7. D – KRAJINNÁ ZELEŇ – DOPROVODNÁ

Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy krajinné zeleně nebo dopravní infrastruktury

Hlavní  využití :

- liniová výsadba stromů a keřů podél komunikací a při vodních tocích – aleje a stromořadí

Přípustné využití :

- skupiny stromů a keřů v krajině

- porosty na svazích terénních zlomů a erozních rýh

- liniové stavby  technického vybavení

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce

- výsadba nepůvodních druhů dřevin

-     nakládání s odpady

# 8. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

# 8. A VODNÍ PLOCHY A TOKY

Hlavní  využití :

- řeky

- potoky

- další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku

- rybníky  ekologicky stabilizační nebo rybochovné

- vodní nádrže s retenční funkcí

Přípustné využití:

- břehová zeleň

- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší

- liniové stavby  technické infrastruktury

- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže

- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

Nepřípustné využití:

- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta

# 9. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

# 9.A  SMÍŠENÁ PLOCHA PŘÍRODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÁ

Hlavní  využití :

- zeleň s převažující přírodní funkcí

- hráz poldru

- retenční prostor poldru

- vodní plochy

Přípustné využití:

- veřejná zeleň

- trvalé travní porosty

- turistické trasy a cyklotrasy

- liniové stavby  technické infrastruktury

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce

# nakládání s odpady

-  stavby pro zemědělství

-  stavby a zařízení pro těžbu nerostů

-  stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokalita označená 10-NSpv

# 9.B  SMÍŠENÁ PLOCHA PŘÍRODNÍ  A ZEMĚDĚLSKÁ

Hlavní  využití :

- zeleň s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES a prvků ochrany přírody

- trvalé travní porosty obhospodařované přírodě blízkým způsobem

- rozptýlená zeleň v krajině, remízky, lada

Přípustné využití:

- účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy)

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

- vodní toky a plochy

- cyklostezky

- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, prostory pro stabilizaci dráhy soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

- stavby pro zemědělství

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů

- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)

# 10. PLOCHY  REKREACE

# 10.A  REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

Hlavní využití:

- stavby pro rodinnou rekreaci, tzn. rekreační chalupy a  rekreační domky

Přípustné využití:

- soukromá zeleň (zahrady s okrasnou, rekreační i užitkovou funkcí)

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

- související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

- veřejná prostranství

- stavby pro veřejné ubytování pokud splňují podmínky prostorové regulace

-	stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená ohniště, vodní prvky

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepřípustné využití:

- výrobní a skladovací objekty

- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, dálnice a rychlostní silnice)

- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

Podmínky prostorové regulace:

- výšková regulace – přízemí a obytné podkroví

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%

intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50%

Nově navrhované lokality v územním plánu:

Lokalita označená 11- RI

3) Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch:

nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny,  zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám) , apod

výrobní služby – truhlářství , tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,

autoopravny, opravny obuvi ,  apod.

hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení ( tzn. školská tělovýchova)

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí

liniová stavba technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce ( především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území

rekreační dům ( novostavba), rekreační chalupa ( stavební úpravy objektu původně trvalého bydlení nebo hospodářského využití) – jedná se o objekty individuální rekreace, hmotově odpovídající rodinnému domu),  velikost zastavěné plochy objektu není omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví

rekreační chata - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá větší než 25 m2, smějí se podsklepit  a smějí mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nepřekračuje  110m3

veřejné pohřebiště – prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky a jejich kombinace

# 7.Vymezení veřejně prospěšných staveb,a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

| Kód | Charakteristika | Dotčené pozemky v k.ú.Petrovice u Lanškrouna |
| --- | --- | --- |
|  | VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ |  |
| 1.1 | Snižování ohrožení v území povodněmi |  |
| WK/1 VK/1 | - realizace poldru Petrovice | 101/1, 101/6, 101/8, 98/5 část |

# 8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

| Kód | Charakteristika | Předkupní právo se stanoví ve prospěch : |
| --- | --- | --- |
|  | VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ |  |
| 1.1 | Snižování ohrožení v území povodněmi |  |
| WK/1 | - realizace poldru Petrovice | Obce Petrovice – IČO 00279340 |

Specifikace pozemků:

Katastrální území Petrovice u Lanškrouna

|  | Pozemky v katastru nemovitostí (KN) | Pozemky ve zjednodušené evidenci (ZE) |
| --- | --- | --- |
| WK/1 | 101/1, 98/5 |  |

Poznámka: pozemky 101/6, 101/8, které jsou také součástí plochy poldru, byly v době zpracování územního plánu již ve vlastnictví Obce Petrovice, z tohoto důvodu nebyly do předkupního práva zařazeny

Předkupní právo nebylo v rámci územního plánu uplatněno.

# 9. Vymezení ploch a a koridorů  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

V rámci územního plánu jsou stanoveny následující plochy územních rezerv:

PÚR 1a– územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu v západní  části obce s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného území

PÚR 1b- - územní rezerva sídelní zeleně, která by měla vzniknout mezi stávajícími výrobními plochami a výhledovým obytným územím

PÚR 2 – územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu ve střední  části obce s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného území

PÚR 3a  – územní rezerva pro funkci občanského vybavení komerčního charakteru na východním okraji zastavěného území

PÚR 3b – územní rezerva sídelní zeleně na veřejných prostranstvích, která by měla vzniknout mezi stávající obytnou zástavbou a výhledovými plochami občanského vybavení

PÚR 4 – územní rezerva pro rozšíření občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení na východním okraji obce

Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití daných ploch  pro výstavbu, např. realizací tras regionálních vedení technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit možnost jejich přemístění do okrajových částí území.

V rámci územního plánu jsou stanoveny následující koridory územních rezerv:

KÚR 1 – územní rezerva pro realizaci účelové komunikace zpřístupňující plochy územních rezerv v západní části obce

Bez provedení změny územního plánu nelze plochy a koridory územních rezerv pro uvažované budoucí využití využívat.

# 10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu  připojené grafické části

Počet listů textové části územního plánu: 28

Počet výkresů grafické části:

1. Základní členění území – 1 list

2. Hlavní výkres- urbanistická koncepce  – 2 listy

3. Hlavní výkres - technická infrastruktura – 2 listy

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – 1 list